ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»

г. ДЕРБЕНТ

2019 г.

Раздел I. Территория городского округа

«город Дербент»

1.1. ГО «город Дербент»

Дербент - один из древнейших городов мира, возраст которого, как поселения, исчисляется 5000 лет.

Дербент, являясь самым южным городом Российской Федерации, находится на западном побережье Каспийского моря в 121 км к юго-востоку от административного центра (столицы) Республики Дагестан - города Махачкалы и граничит по всему периметру с Дербентским районом.

Город расположен в субтропической климатической зоне с умеренно  континентальным климатом. Преобладающий рельеф местности - низменный, приморский и предгорный. На местный климат влияет Каспийское море, благодаря чему осень в этой зоне характеризуется долгим и тёплым периодом. Для данной местности характерна мягкая зима, довольно поздний весенний период и жаркое засушливое лето..

Климат города Дербента

| Показатель | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | 7,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 31,0 | 41,0 | 38,0 | 40,0 | 34,0 | 27,0 | 23,4 | 19,0 |
| Средний максимум, °C | 5,0 | 4,3 | 7,5 | 13,2 | 19,4 | 24,6 | 27,9 | 27,5 | 23,3 | 16,7 | 11,6 | 7,7 |
| Средняя температура, °C | 2,7 | 2,0 | 5,0 | 10,2 | 16,1 | 21,4 | 24,7 | 24,2 | 20,0 | 13,8 | 9,2 | 5,3 |
| Средний минимум, °C | 0,6 | − 0,2 | 2,8 | 7,4 | 12,7 | 17,7 | 21,3 | 20,7 | 16,6 | 10,9 | 6,7 | 3,1 |
| Абсолютный минимум, °C | −14 | −10,9 | −14 | 0,1 | 1,9 | 10,0 | 12,9 | 9,0 | 6,0 | −1 | − 3,9 | − 12 |
| Норма осадков, мм | 13 | 21 | 19 | 12 | 16 | 17 | 34 | 16 | 26 | 34 | 18 | 29 |
| Температура воды, °C | 4,1 | 3,2 | 4,9 | 9,7 | 15,2 | 21,1 | 24,8 | 25,4 | 22,0 | 16,9 | 11,3 | 6,6 |

Преобладающий рельеф местности - низменный приморский и предгорный.

Площадь городского округа «город Дербент» - 7.1 кв.км.

1.2. Данные о количестве/составе населения

Данные количества жителей города взяты из федеральной службы государственной статистики. В таблице указано распределение количества жителей Дербента по годам, ниже на графике изображена тенденция демографии в разные годы.

| Количество жителей Дербента | Годы |
| --- | --- |
| 106 200 человек | 2006 год |
| 107 700 человек | 2007 год |
| 109 000 человек | 2008 год |
| 110 659 человек | 2009 год |
| 119 200 человек | 2010 год |
| 119 400 человек | 2011 год |
| 119 600 человек | 2012 год |
| 120 100 человек | 2013 год |
| 120 900 человек | 2014 год |
| 121 800 человек | 2015 год |
| 122 758 человек | 2016 год |
| 123 441 человек | 2017 год |
| 124 200 человек | 2018 год |

График изменения численности населения Дербента:

С 2007 г. наблюдается определенный рост рождаемости: с 1462 чел. на 01.01.2008 года до  среднегодовых 1790 чел. в 2008 – 2012 гг. С 2007 г. четко видна тенденция увеличения разрыва между родившимися и умершими.

Динамика рождаемости и смертности

Общая численность населения в начале 2014 года составила примерно 120 тысяч человек, а плотность - 1615,2 чел./км². По численности населения Дербент занимает 136 место в списке российских городов и третье место в Дагестане.

Через каждые десять лет количество горожан увеличивается примерно на 20 тысяч. Ежегодно рождаемость в два раза превышает смертность.

Больше всего в Дербенте несовершеннолетних.

Национальный состав, по состоянию на 2010 год распределен следующим образом: лезгины (33,7 %), азербайджанцы (32,3 %), табасаранцы (15,8 %), даргинцы (5,6 %), русские (3,7 %), агулы (3,2 %), армяне (1,2 %), евреи, в том числе и горские (1,1 %), рутульцы (0,8 %) и другие народы (2,6 %).

Раздел II. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Анализ существующего состояния систем электроснабжения

Институциональная структура

На территории городского округа «город Дербент» осуществляет транспортировку электроэнергии по распределительным сетям и присоединение новых потребителей к электросетевой структуре филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнергосеть». Электроснабжение г. Дербента осуществляется из местных источников.

Характеристика системы электроснабжения

Городской округ «город Дербент» в настоящее время питается от трех понизительных подстанций:

- п/ст. 330/110/6  –  «Дербент-Южная»

Установленная мощность трансформаторов – 32 МВА;

- п/ст. 110/35/6 –  «Дербент-Северная»

Установленная мощность трансформаторов – 32 МВА;

- п/ст. 110/6 –  «Дербент-Западная

Установленная мощность трансформаторов – 16,3 МВА.

Общая протяженность электрических сетей города составляет 380 км:

- ВЛ– 6 кВ - 96 км;

- ВЛ– 0,4 кВ - 238 км;

- КЛ – 6 кВ - 20 км;

- КЛ – 0,4 кВ - 26 км.

Всего трансформаторные пункты на территории города Дербент составляет – 353 шт., общей мощностью 89916 кВА, из них:

- на балансе ДГЭС – 113 шт., общей мощностью 45663 кВА;

- потребительские – 240 шт., общей мощностью 44253 кВА.

Распределение электроэнергии потребителям  города Дербента  осуществляется на напряжение 6 кВ через распределительные пункты РП и трансформаторные подстанции ТП-6/0,4 кВ.

Распределительная сеть принята, в основном, радиальная. Для потребителей I категории принята электрическая схема – кольцевая, работающая разомкнуто, с автоматическим включением фидера – АВР.

Удельная электрическая нагрузка на одного жителя - 288 Вт.

Баланс мощности ресурса

В таблице ниже представлены обобщенные сведения о выработке и потреблении электрической энергии:

Сведения о выработке и потреблении электрической энергии

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. |
| Потребление электроэнергии потребителями города Дербент | млн. кВт/ч. | 165 |
| Установленная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе предприятия | МВА | 40 |
| Установленная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе потребителей | МВА | 45 |
| Максимальная суммарная нагрузка в зимний максимум на стороне 6 кВ | А | 3500 |

Зоны действия источников ресурсов

Подстанция 330/110/6  – «Дербент-Южная», введённая в эксплуатацию в 1972 году, обеспечивает электроэнергией социальные и промышленные объекты городского округа «город Дербент» и южного Дагестана. П/ст. «Дербент- Южная» получает питание по ВЛ-330 кВ «Махачкала-Дербент-Баку».

Подстанции 110/35/6 –  «Дербент-Северная» и 110/6 –  «Дербент-Западная» запитываются по ВЛ-110 кВ.П/ст. «Дербент-Северная» снабжает жилые дома и другие объекты в северной части города Дербент. П/ст.«Дербент-Западная» обеспечивает электроэнергией жилые дома и необходимые социально-значимые объекты города.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом

В связи с практически полной загрузкой подстанции 110/35/6 –  «Дербент-Северная», связанной с ростом потребления из-за строительства жилых домов и других объектов в северной части города, для стабильного энергоснабжения потребителей произведены работы по замене действующих трансформаторов на более мощные в счет средств, выделенных ОАО «МРСК СК» по инвестиционной программе компании «Дагэнергосеть».

На п/ст. 110/6 –  «Дербент-Западная в 2010 году заменен перегруженный трансформатор 6,3 МВА на 10 МВА, что обеспечит энергоснабжение потребителей с учетом роста нагрузок также на ближайшие 7-8 лет без перегрузки силовых трансформаторов.

В 2012 году МЭС Юга приступили к строительству линии электропередачи

330 кВ Артем – Дербент, протяженностью 170 км. В ходе строительства на подстанции 330 кВ«Дербент-Южная» предполагается установить комплектное распределительное элегазовое устройство (КРУЭ) 330 кВ – первое в Республике Дагестан, построить общеподстанционный пункт управления, а также расширить систему собственных нужд.

Надежность работы системы

Факторами, снижающими надежность системы электроснабжения, являются:

- отсутствие капитальных ремонтов основного технологического оборудования;

- отсутствие системы автоматизации электростанции;

- значительный износ сетей электроснабжения.

В 2007 г. филиал Федеральной сетевой компании (ФСК) – МЭС Юга – завершил работы по ремонту автотрансформатора мощностью 125 МВА на этой подстанции, что позволило повысить надежность электроснабжения Дербента.

Также для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Дербента на 35-ти трансформаторных пунктах отремонтирована кровля и заменены старые деревянные двери на металлические. В 20-ти трансформаторных подстанциях заменены силовые трансформаторы на новые более мощные (630 кВА), также заменены физически и морально устаревшее оборудование на более современные. В новых микрорайонах города установлено около 15-ти трансформаторных пунктов мощностью 2700 кВА.

В течении последних двух лет заменены потребителям более 30-ты тыс. устаревших приборов учета на современный тип счетчика. Заменены вводные провода 120 тыс.км на провод СИП.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

На территории ОРУ электростанций и подстанций следуетосуществлять мероприятия по сбору и удалению масла  с целью исключения возможностирастекания его по территории и попадания в водоемы, загрязнения почв,подземных вод и атмосферного воздуха.

После ликвидации аварии на трансформаторе весь объем стоков,собранный в маслосборнике, должен вывозиться автотранспортом нарегенерацию, а маслосборник - очищаться от следов масла.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных, а также использование кабелей с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

На сегодняшний день в городе Дербенте остаются проблемы по электрификации новых микрорайонов.

В микрорайоне АВАИН-2, АВАИН-3, АВАИН-4 и Аэропорт необходимо построить 11 трансформаторных пунктов общей мощностью 8250 кВА.,линии электропередач 6 кВ – 2 км.и линии электропередач 0,4 кВ – 25,5 км.

2.2. Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Институциональная структура

Единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования городское округа «город Дербент» является общество с ограниченной ответственностью «Дербенттепло» (далее ООО «Дербенттепло»).

Основным видом деятельности ООО «Дербенттепло» является тепловая энергия, производимая и передаваемая котельными с присоединенными к ним тепловыми сетями.

На балансе предприятия находятся источники тепловой энергии и магистральные и внутриквартальные тепловые сети в границах жилой и социально-административной застройки города.

Характеристика системы теплоснабжения

Централизованным теплоснабжением охвачена основная часть жилого фонда города. Теплоснабжение осуществляется от 9 муниципальных котельных.

1. Котельная «Приморский МКР»мощностью 40,0 Гкал/час. В котельной установлено (в рабочем состоянии) два котла (год ввода в эксплуатацию 1991) типа КВ-ГМ-20.Температурный график тепловой сети 95-70 ºС.

2. Покрытие теплофикационной нагрузки от Котельной МКР 2 осуществляется от двух газифицированных котлов (год ввода в эксплуатацию 1978) типа ТВГ-8 общей производительностью 16,0 Гкал/час.Основным видом топлива котельной является природный газ.

3. Теплоснабжение объектов от Котельной «Универмаг» осуществляется от трех котлов марки КСВГ-1,86, установленных в газовой котельной.Установленная мощность котельной составляет 4,8 Гкал/час. Температурный график сети 95-70 ºС.

4. Располагаемая мощность Котельной «Гагарина» 1,0 Гкал/ч. В котельной установлены (в рабочем состоянии) два котла типа НР-18(год ввода в эксплуатацию 1995).

5. Котельная с/з «Ленинский» мощностью 1,5 Гкал/час. В котельной установлено (в рабочем состоянии) три водогрейных котла типа НР-18котлов (год ввода в эксплуатацию 1993).Основным видом топлива котельной является природный газ.

6. Теплоснабжение от газовой Котельной «Кобякова» осуществляется благодаря располагаемой мощностью 1,0 Гкал/час.В котельной установлено (в рабочем состоянии) два котла типа НР-18(год ввода в эксплуатацию 1991).Температурный график тепловой сети 95-70 ºС.

7.Котельная «Советская» мощностью 1,5 Гкал/час. Основным видом топлива является природный газ.В котельной установлены три котлоагрегата марки НР-18 (один водогрейный котел введен в эксплуатацию в 1991 г., остальные в 1993 г.).

8. В Котельной «УОС» основным видом топлива является природный газ.В котельной установлены два водогрейных котла типа НР-18.Год ввода в эксплуатацию водогрейных котлов – 1986. Установленная мощность Котельной «УОС» составляет 1,0 Гкал/ч.

9. Котельная «Заготзерно» установлена с  мощностью 0,6 Гкал/час.В котельной установлены (в 2001 году) два котла типа НР-18.

На обслуживании ООО «Дербенттепло» от источников тепловой энергии находится 26 638,8 м трубопроводов (в двухтрубном исполнении).

Структура тепловой сети ООО «Дербенттепло»

Баланс мощности ресурса

Ограничений тепловой мощности на некоторых Источниках тепловой энергии муниципального образования связано с исчерпанием эксплуатационного ресурса оборудования.

Параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице ниже:

Параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность источника | Располагаемая мощность источника |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Котельная «Приморский МКР» | 60,0 | 40,0 |
| Котельная «МКР 2» | 16,0 | 16,0 |
| Котельная «Универмаг» | 4,8 | 4,8 |
| Котельная «Гагарина» | 1,5 | 1,0 |
| Котельная с/з «Ленинский» | 2,0 | 1,5 |
| Котельная «Кобякова» | 1,6 | 1,0 |
| Котельная «Советская» | 1,5 | 1,0 |
| Котельная «УОС» | 1,0 | 1,0 |
| Котельная «Заготзерно» | 0,6 | 0,6 |

Долевое деление существующей располагаемой мощности источников тепловой энергии на территории муниципального образования представлено на рисунке:

Располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии, %

Зоны действия источников ресурсов

Границы зон действия источников тепловой энергии на территории города Дербент, представлены на рисунке ниже:

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом

| Наименование | Подключенная нагрузка источников + потери в сетях, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | Резерв мощности источников, Гкал/ч | Резерв мощности источников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Приморский МКР» | 8,872 | 40 | 31,128 | 77,82% |
| Котельная «МКР 2» | 8,062 | 16 | 7,938 | 49,61% |
| Котельная «Универмаг» | 1,559 | 4,8 | 3,241 | 67,52% |
| Котельная «Гагарина» | 0,306 | 1 | 0,694 | 69,41% |
| Котельная с/з «Ленинский» | 0,554 | 1,5 | 0,946 | 63,07% |
| Котельная «Кобякова» | 0,481 | 1 | 0,519 | 51,88% |
| Котельная «Советская» | 0,582 | 1 | 0,418 | 41,76% |
| Котельная «УОС» | 0,485 | 1 | 0,515 | 51,49% |
| Котельная «Заготзерно» | 0,131 | 0,6 | 0,469 | 78,23% |

Баланс мощности нетто источников тепловой энергии

Надежность работы системы теплоснабжения

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

1.Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

2.Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчиво способности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Качество поставляемого ресурса

Организация качественного теплоснабжения на территории города Дербент, определяется следующими показателями:

- износ сетей;

- неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города, что является следствием износа сетей;

- отсутствие приборов учета у большинства потребителей.

Износ сетей– наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды, что особенно важно по причине использования открытой системы горячего водоснабжения.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям

Установка автоматики регулирования температуры внутреннего воздуха в помещении позволит снизить расход тепловой энергии и создаст комфортные условия микроклимата.

Отсутствие приборов учета у большинства потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Из рассмотренных выше проблем, наиболее существенной является износ сетей. Решению проблемы следует уделить особое внимание.

Кроме того, ветхостью характеризуются распределительные и квартальные тепловые сети. Часть тепловых сетей проложена в агрессивной почве.

Антикоррозийная защита отсутствует.

Воздействие на окружающую среду

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения муниципального образования являются котельные. Основным топливом для источников теплоснабжения является природный газ.

Количество загрязняющих веществ напрямую зависит от полноты сгорания топлива. В связи с этим для уменьшения влияния системы теплоснабжения на окружающую среду необходимо использовать технологии сжигания топлива с наибольшим КПД.

Данные по количеству выбросов загрязняющих веществ от котельных за 2013 год составили 48,44 тонн(при фактическом потреблении газа V=7,122 млн. м3), плановый показатель выбросов загрязняющих веществ от котельных равен 61-62 тонн (при плановом расходе газа V=9,99 млн. м3).

Технические и технологические проблемы в системе

Анализ существующего положения в сфере теплоснабжения городского округа «город Дербент» показал следующие основные проблемы организации качественного, надежного и безопасного теплоснабжения потребителей:

1.Не у всех потребителей установлены приборы учета. Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры города и сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета потребляемых энергоресурсов.

2.Согласно данным мониторинга жилищно-коммунального комплекса основными недостатками систем теплоснабжения города являются:

- дата ввода в эксплуатацию:

- за время эксплуатации практически не производились плановые капитальные ремонты тепловых сетей, в результате – значительный износ сетей;

- коммунальные инженерные системы построены без учета современных требований к энергоэффективности.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

2.3 Анализ существующего состояния систем газоснабжения

Институциональная структура

Сетевой природный газ к двум ГРС г. Дербента поступает от магистрального федерального газопровода Казимагомед-Моздок диаметром 1220 мм, Р=5,5 МПа по газопроводам-отводам.

Далее газ высокого и среднего давления подаётся от газораспределительных станций г. Дербента к ГРП и ШРП, откуда по газопроводам высокого или среднего давления идёт к котельным и предприятиям города, а по газопроводам низкого давления к жилым домам.

ООО «Газпром межрегионгазПятигорск» является ресурсоснабжающей организацией на территории Республики Дагестан и отвечает за постановку природного газа.

Собственниками газовых сетей являются:

- ОАО «Даггаз» - 160683 п.м.

- Администрация городского округа «город Дербент» – 134304 п.м.

- Министерство государственного имущества Республики Дагестан – 34304 п.м.

Характеристика системы газоснабжения

Протяженность сетей газоснабжения на территории городского округа «город Дербент» составляет 329287 п.м., в том числе:

- протяженность газовых сетей подземного исполнения – 24703,7 п.м., из них:

- высокого давления – 5437,9 п.м.;

- среднего давления – 8365,2 п.м.;

- низкого давления – 10900,6 п.м.

Срок эксплуатации подземных газовых сетей составляет более 40 лет, и в соответствии с предписанием Ростехнадзора необходимо произвести замену всех сетей, с последующим переводом на надземное исполнение.

- протяженность газовых сетей надземного исполнения – 304583,3 п.м., из них:

- высокого давления – 7848 п.м.;

- среднего давления – 85730 п.м.;

- низкого давления –211005,3 п.м.

Расход газа на пищеприготовление при централизованном теплоснабжении принят 100 м3/год на человека, при индивидуальном источнике тепла – 250 м3/год на человека.

Частный сектор пользуется, в основном, сжиженным газом.

Годовые расходы газа определены:

1. на хозяйственно-бытовые нужды населения по численности населения и удельным нормам расхода;

2. на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения при централизованном теплоснабжении в соответствии с отапливаемой площадью, численностью населения и удельным расходом горячей воды;

3. на нужды отопления индивидуальной застройки в соответствии с отапливаемой площадью.

Балансы мощности и ресурса

Суммарные годовые расходы газа на территории муниципального образования городского округа «город Дербент»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход газа – всего, в том числе: | млн. м3/год | 110 |
| 1.1 | - промышленностью | млн. м3/год | н/д |
| 1.2 | - на пищеприготовление | млн. м3/год | н/д |
| 1.3 | - отопительными котельными | млн. м3/год | н/д |
| 1.4 | - индивидуальными источниками тепла | млн. м3/год | н/д |
| 2 | Охват населения сетевым газом | % | 100 |

Надежность работы системы газоснабжения

Согласно ГОСТ 27.002 - 83, надежность – это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются пропускная способность, мощность, давление, расход газа и др.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта, его специфики и условий эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемости или определенное сочетание этих свойств - как для всего объекта, так и для его частей.

Под безотказностью понимают свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, под долговечностью – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность заключается в приспособлении объекта к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, а также к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния проведением технического обслуживания и ремонтов. Свойство объекта сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение и после хранения и (или) транспортирования является сохраняемостью. Эти свойства численно характеризуются соответствующими единичными  показателями.

Рассматривая систему газоснабжения городского округа «город Дербент» можно говорить об удовлетворительном состоянии надежности системы.

Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»).

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

-	оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

-	допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

-	постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

-	отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

-	газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

Система газоснабжения городского округа «город Дербент» отвечает требованиям качества.

Воздействие на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе газоснабжения являются:

- природный газ и продукты его сгорания многокомпонентная система, состоящая из десятков различных соединений;

- использование приборов(газовые плиты и котлы), в которых происходит сжигание природного газа, оказывает неблагоприятный эффект на здоровье человека;

- природный газ в доме - источник множества различных загрязнителей.

Сюда относятся соединения, которые непосредственно присутствуют в газе (одоранты, газообразные углеводороды, ядовитые металлоорганические комплексы и радиоактивный газ радон), продукты неполного сгорания (оксид углерода, диоксид азота, аэрозольные органические частицы, полициклические ароматические углеводороды и небольшое количество летучих органических соединений).

Состав газообразного топлива

| Компоненты | Содержание, % |
| --- | --- |
| Метан | 75-99 |
| Этан | 0,2-6,0 |
| Пропан | 0,1-4,0 |
| Бутан | 0,1-2,0 |
| Пентан | До 0,5 |
| Этилен | Содержится в отдельных месторождениях |
| Пропилен |  |
| Бутилен |  |
| Бензол |  |
| Сернистый газ |  |
| Сероводород |  |
| Диоксид углевода | 0,1-0,7 |
| Оксид углевода | 0,001 |
| Водород | До 0,001 |

Вред для окружающей природной среды связан в первую очередь с выбросом в атмосферу двуокиси серы, золы, окислов азота и т.п. Присутствие оксидов серы в атмосфере оказывает негативное влияние на жизнедеятельность животных и растений: диоксид серы взаимодействует с кислородом воздуха с образованием SO, и в конечном счете H2S04. В почвах, подверженных техногенному загрязнению, происходит значительное возрастание не только валового содержания серы, но также и водорастворимых сульфатов.

Выбросы сернистого газа в биосферу, а также последующее подкисление водоемов, почвенного и растительного покрова оказывает существенное воздействие на живые организмы, которое проявляется во влиянии на земные экосистемы и на здоровье человека.

Таким образом, характеристиками природного газа, вызывающими беспокойство в отношении здоровья человека и окружающую среду, являются:

1. огнеопасность и взрывоопасный характер;

2. асфиксические свойства;

3. загрязнение продуктами сгорания воздушной среды помещений;

4. присутствие радиоактивных элементов (радон);

5. содержание в продуктах сгорания высокотоксичных соединений;

6. присутствие следовых количеств ядовитых металлов;

7. содержание токсичных ароматических соединений, добавляемых к природному газу (особенно для людей с множественной химической чувствительностью);

8. способность компонентов газа к сенсибилизации.

Технические и технологические проблемы в системе

В связи с увеличением потребности в газе необходимо строительство новых ГРП и ШРП.

Также для обеспечения надёжного газоснабжения городане обходимо:

- провести газопроводы высокого и среднего давления в районы нового строительства;

- осуществлять поэтапную замену старых газопроводов низкого и среднего давления на новые при необходимости с увеличением их диаметра;

продолжать замену устаревшего газового оборудования в существующих газорегуляторных пунктах.

Начальник МБУ УЖКХ г. Дербент                                       А.Р. Гамзатов